KA.I.291.5.2023                                                                                    Żary, dnia 30.06.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do złożenia oferty 
na dostawę opasek bezpieczeństwa z obsługą systemu centrum obsługi użytkownika dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

- Wymagania do przedmiotu zamówienia

- Wskazanie w ofercie producenta oraz model proponowanych opasek bezpieczeństwa.

- Ilość: 40 opasek bezpieczeństwa z systemem usługi teleopieki;

- Abonament dla 40 sztuk opasek bezpieczeństwa od dnia podpisania umowy do 31.12.2023;

- Miejsce dostawy: Środowiskowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, ul. Parkowa 8, 68-200 Żary,

- Typ urządzenie:

- opaska na nadgarstek w formie zegarka z wyświetlaczem,

- logotyp Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” powinien być zamieszczony na opasce i opakowaniu proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń w sposób zapewniający jego dobrą widoczność, powinien być trwały i odporny na ścieranie,

- każda opaska wyposażona w odpowiednią, aktywowaną kartę SIM dostosowana do zasięgu sieci danego operatora usług telekomunikacyjnych w miejscu zamieszkania danego użytkownika opaski, zakres działania obejmujący zarówno mieszkanie użytkownika, jak i otoczenie poza domem,

- urządzenie musi być wyposażone w ładowarkę lub stację dokującą z parametrami sieci energetycznej na terenie RP,

- instrukcja użytkowania, uwzględniającą w swej treści ograniczenia wynikające                    z wieku i niepełnosprawności użytkowników,

- Stan urządzenia:

- urządzenie fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalnym opakowaniu producenta z logotypem,

- wodoodporne z klasą szczelności min. IP65,

- wbudowana karta SIM,

- certyfikat CE lub inny dokument dopuszczający ich obrót na terenie Unii    Europejskie,

- Rodzaj zapięcia:

  - zapięcie proste w obsłudze z możliwością samodzielnej regulacji długości paska,

- Funkcje urządzenia:

- umożliwiająca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcja głośnomówiąca,

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS – bezpośredni kontakt z osobą udzielającą pomocy,

- detektor upadku ( regulacja poziomu natężenia czujnika upadku z poziomu aplikacji),

- możliwość wyłączenia detektora upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, temperatura, ciśnienie, saturacja),

- funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką,

- komunikaty w języku polskim,

- pomiar poziomu naładowania baterii,

- cykliczne pomiary ciśnienia na zasadzie działania typu Holtera,

- przypomnienie o lekach z pomocą komunikatu głosowego,

- nasłuch na życzenie,

- możliwość wymuszenia połączenia,

- kalibracja pomiaru ciśnienia pod danego użytkownika,

- możliwość dzwonienia z opaski,

- możliwość ustawienia strefy bezpieczeństwa,

- możliwość nagrywania krótkich wiadomości,

- zdalna, bezpłatna aktualizacja oprogramowania urządzenia bez konieczności obsługi serwisu,

- obudowa wykonana z tworzywa zapobiegającego zbiciu i pęknięciu, odporne na uderzenie,

- pasek opaski wykonany z materiału odpornego na złamanie, pęknięcie 
i zerwanie w wymiarach pozwalających na dostosowanie rozmiarów dla osób o różnych objętościach nadgarstka,

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy- w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśniecie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Osoba udzielająca pomocy reaguje na sygnał SOS i wykrycie upadku opaski. W zależności od sytuacji udzielana jest porada, wsparcie psychologiczne lub organizowana jest akcja ratownicza (pogotowie, straż pożarna, policja).

Osoba uprawniona ma możliwość wystawienia e- Recepty na leki przyjmowane na stałe przez użytkownika opaski.

Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat 
i więcej powinna być prosta w obsłudze.

- Identyfikacja urządzenia

- indywidualny i niepowtarzalny numer seryjny lub numer IMEI,

- Wymagania dotyczące baterii

- czas działania opaski w stanie czuwania, bez działań ze strony użytkownika – minimum 48 godzin,

- żywotność baterii na oferowanym poziomie tj. 48 godzin w stanie spoczynku, co najmniej 2 lata, jeżeli żywotność baterii będzie krótsza, Wykonawca powinien przewidzieć ich wymianę w ramach zamówienia bez dodatkowej opłaty,

- Warunki gwarancji

- gwarancja minimum 2 lata (karta gwarancyjna opatrzona datą wydania urządzenia),

- serwis urządzenia realizowany przez dostawcę urządzeń,

- Warunki wymiany urządzeń:

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonej karty SIM i instalacji na nową w urządzeniu w ciągu 48 godzin od zarejestrowania usterki (zgłoszenia przez użytkownika, Zamawiającego lub stwierdzenia faktu przez operatora),

- w przypadku spadku wydajności baterii poniżej zadeklarowanego czasu Wykonawca wymienia opaskę, zachowując ciągłość monitorowania pacjenta (czas działania opaski w stanie czuwania nie może być krótszy niż 48 godzin od pełnego naładowania),

- Wykonawca zapewnia bezpłatną wymianę urządzeń w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki (koszty związane ze zwrotem wadliwych lub uszkodzonych opasek ponosi Wykonawca),

- nowo wydana opaska powinna być poprawnie skonfigurowana dla użytkownika w czasie maksymalnie do 3 godzin od powiadomienia centrum teleopieki.

- Opaski muszą być wolne od zabezpieczeń uniemożliwiających ich późniejsze wykorzystanie przez innego operatora świadczącego usługi.

- Organizacja i obsługa centrum teleopieki:

- Czas monitoringu – 24h/dobę, 7 dni w tygodniu,

- Połączenie z siecią telekomunikacyjną w taki sposób, aby w razie awarii była zachowana ciągłość połączeń,

Zadania pracowników centrum teleopieki:

- odbieranie alarmów z opaski

- skuteczne nawiązanie kontaktu z użytkownikiem po odebraniu alarmu, w przypadku braku kontaktu z użytkownikiem, natychmiastowe nawiązanie kontaktu ze wskazaną osobą trzecią,

- natychmiastowe wezwanie pomocy w momencie stwierdzenia zagrożenia życia,

- utrzymanie kontaktu z użytkownikiem opaski do momentu przybycia pomocy,

- stałe monitorowanie stanu technicznego opasek.

System musi odbierać, przechowywać i rejsterować:

- datę i godzinę użycia przycisku SOS,

- lokalizację GPS w przypadku wystąpienia alarmu,

- datę i godzinę uruchomienia czujnika upadku, moment wystąpienia alarmu                   ( zapisy rozmów, czynności),

- dane dotyczące napraw gwarancyjnych

System umożliwia:

- prowadzenie rozmowy z użytkownikami opaski,

- zdalną aktualizację danych użytkownika,

- dopuszcza się przechowywanie innych danych przez operatora, takich jak: dokumentacja medyczna,

- rejestracja czynności operatora tj. zmiana danych pacjenta, działania prowadzone po uruchomieniu alarmu,

- czas przechowywania danych przez cały okres uczestnictwa w Programie,

- zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa,

Świadczenia usługi pełnego monitoringu dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa: Wykonawca rozpocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania opasek użytkownikom.

- Aplikacja mobilna

- dedykowana dla systemów Android, iOS,

- kompatybilna z opaskami bezpieczeństwa,

- darmowa aplikacja dla bliskich, wskazanych przez użytkownika opaski bezpieczeństwa,

- odbieranie alertów SOS, kiedy bliski potrzebuje pomocy,

- natychmiastowe odbieranie powiadomienia SMS, PUSH, o upadku bliskiego,

- lokalizacja bliskiego w czasie rzeczywistym,

- wykonywanie na życzenie, zdalnych pomiarów saturacji, ciśnienia, pulsu oraz temperatury użytkownika opaski bezpieczeństwa,

- dostęp do historii lokalizacji i historii pomiarów,

- możliwość personalizacji poziomów alertów dla ciśnienia, saturacji oraz temperatury,

- możliwość udostępnienia wyników pomiarów,

- możliwość udostępnienia lokalizacji opaski na określony czas, dla innych bliskich lub służb ratowniczych nie posiadających aplikacji mobilnej,

- kompatybilna z przyciskiem SOS opaski bezpieczeństwa. Jego użycie powoduje wysyłkę powiadomienia na telefon do wyznaczonego opiekuna użytkownika opaski lub do centrum teleopieki,

- tworzenie stref bezpieczeństwa (dowolne obszary) dla użytkowników opaski bezpieczeństwa,

- powiadomienia po opuszczeniu zdefiniowanej strefy bezpieczeństwa,

- Panel administracyjny – podstawowe funkcje:

- dostęp z dowolnej przeglądarki internetowej z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego,

- zabezpieczony hasłem i loginem dostarczanym przez Wykonawcę,

- możliwość wystawienia e- Recepty,

- umożliwia konfigurację i przypisywanie opasek do konkretnych użytkowników,

- umożliwia konfigurację i przypisywanie i edycję opiekunów użytkowników opasek bezpieczeństwa,

- dostęp do bieżących informacji użytkowników opasek,

- bieżący podgląd online do ostatnich zdarzeń,

- rejestr zdarzeń: słaba bateria, zdjęcie opaski z ręki, brak urządzenia na ręce, wezwania SOS, upadku,

- rejestr zdarzeń do podglądu online oraz generowania raportów do PDF, Excel, CSV,

- podgląd online do statystyk względem: zdarzeń upadku i poziomów czułości, urządzeń ze zdarzeniem upadku i poziomów czułości, liczbę opasek 
z wyłączonym detektorem czułości upadku,

- widoczny z poziomu panelu dedykowany numer telefonu do wsparcia technicznego,

- wysyłanie powiadomień głosowych na pojedynczą lub wybrane opaski,

- Zadania Wykonawcy:

- szkolenie z zakresu obsługi urządzenia i zasad świadczenia usługi użytkowników opasek bezpieczeństwa oraz pracowników Środowiskowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego z Punktem Informacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia dostarczenia opasek przez Wykonawcę,

- przedstawienie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania usługi obejmujących informacje o ilości i rodzaju podjętych działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą, opakowaniem, ubezpieczeniem itp. przedmiotu zamówienia z rozbiciem na koszt jednostkowy opaski oraz abonamentu.

Prosimy o podanie terminu realizacji dostawy na w/w przedmiot zamówienia.

- Przedmiot zamówienia powinien być sprawny i niezawodny.

- Oferty należy złożyć w siedzibie MOPS – pok. nr  205 ul. Parkowa 8 68-200 Żary
 - w terminie do dnia 06.07.2023 r. do godziny 10:00 lub przesłać drogą pocztową, bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego.

Adres mail: agnieszka.sobieraj@mops.zary.pl

- Warunki płatności: przelew 14 dni po otrzymaniu faktury VAT. Zamawiający na przedmiot zamówienia nie udziela zaliczki.

- Informacji udziela:

Agnieszka Sobieraj - Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego,

tel. 68 475 55 86, 502 623 772